УТВЕРЖДЕНЫ

решением Думы ЗАТО Звёздный

от 00.00.2017 №000

Местные нормативы градостроительного проектировАния зато звездный пермского края в области образования

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| 2. | Часть 1. Основная часть. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения | 5 |
| 3. | Часть 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования | 7 |
| 4. | Часть 3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования | 8 |
|  | Приложение 1. Перечень законодательных и нормативно-правовых актов, использованных при разработке нормативов градостроительного проектирования | 12 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа ЗАТО Звездный(далее – местные нормативы) разработаны в целях реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Звездный Пермского каря в сфере градостроительной деятельности.

К полномочиям органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности в соответствии с требованиями части 2 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации относится утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений.

Местные нормативы разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края, нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами.

Местные нормативы направлены на конкретизацию и развитие норм действующего федерального и регионального законодательства в сфере градостроительной деятельности, на повышение благоприятных условий жизни населения  городского округа ЗАТО Звездный, на устойчивое развитие территории муниципального образования с учетом социально-экономических, территориальных и иных особенностей, на обеспечение пространственного развития и устойчивого повышения уровня и качества жизни населения городского округа ЗАТО Звездный.

В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса РФ, населения городского округа, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения городского округа ЗАТО Звёздный, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.

В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса РФ, для населения муниципального образования, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа ЗАТО Звёздный не могут превышать эти предельные значения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа населения данного муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса РФ.

Местные нормативы разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом административно-территориального устройства городского округа ЗАТО Звездный, социально-демографического состава и плотности населения, стратегий, программ и планов социально-экономического развития муниципального образования, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Часть 1. Основная часть. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городской округ ЗАТО Звездный установлены исходя из текущей обеспеченности городского округа объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально- экономического развития, приоритетов градостроительного развития региона и муниципального образования, демографической ситуации и уровня жизни населения.

Обоснование расчетных показателей, принятых в основной части местных нормативов градостроительного проектирования приведено в части 2 настоящего документа.

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа ЗАТО Звёздный общественно-деловых зон и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

1.1. Объекты образования

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности устанавливаются в соответствии с таблицей 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек общей численности населения |  | 50-60 |
|  |  | Размер земельного участка на 1 чел., м2 | вместимость организации | размер земельного участка, м2 на 1 учащегося. |
|  |  |  | до 100 мест | 40 |
|  |  |  | свыше 100 мест | 35 |
|  |  | Размер групповой площадки на 1 место, м2 | возраст детей, лет | размер групповой площадки на 1 место, м2 |
|  |  |  | 0-3 | 7,5 |
|  |  |  | 3-7 | не нормируется |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, м | 500 |
| Общеобразовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения | 109 |
|  |  | Размер земельного участка на 1 учащегося, м2 | вместимость организации | размер земельного участка на 1 учащегося, м2 |
|  |  |  | 40-400 | 50 |
|  |  |  | 400-500 | 60 |
|  |  |  | свыше 500 | 50 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус пешеходной доступности, м | 500 |
| Внешкольные учреждения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, % от общего числа учащихся | 10 |
|  |  | Размер земельного участка, га | По заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность (в одну сторону), мин | 30 |

Часть 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

1. Используемые сокращения

НГП – нормативы градостроительного проектирования

СанПиН – санитарные правила и нормы

СП – свод правил (актуализированная редакция СНиП)

АЗС – автозаправочные станции

СТО – станция технического обслуживания

ТКО – твердые коммунальные отходы

СУГ – сжиженные углеводородные газы

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа ЗАТО Звездный установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий, на основании параметров и условий социально-экономического развития муниципального образования, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития, условий осуществления градостроительной деятельности на территории городского округа в части формирования объектов местного значения.

Подготовка местных нормативов осуществлялась с учетом:

- муниципальных правовых актов органов местного самоуправления  ЗАТО Звёздный в области градостроительной деятельности, планов и программ комплексного социально-экономического развития;

- сведений о социально-демографическом составе и плотности населения на территории городского округа ЗАТО Звездный;

- предложений органов местного самоуправления ЗАТО Звёздный и заинтересованных лиц по местным нормативам градостроительного проектирования.

Учет предложений органов местного самоуправления ЗАТО Звёздный и заинтересованных лиц производится путем размещения проекта местных нормативов на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» и опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

Материалы по обоснованию расчетных показателей сгруппированы в зависимости от видов объектов и территорий в соответствии с подразделами основной части местных нормативов. Материалы по обоснованию содержат ссылки на использованные документы, перечисленные в приложении №1, извлечения из этих документов, пояснения, выводы.

2. Обоснование раздела

2.1. Объекты образования

Расчетные показатели приняты согласно своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2016 №1034/пр и Региональным нормативам градостроительного проектирования Пермского края

Часть 3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа ЗАТО Звездный устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования, относящимися к областям образования, а также минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для городского округа ЗАТО Звездный.

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования городского округа ЗАТО Звездный осуществлена с учетом требований нормативных, в том числе нормативных технических документов, а также с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории поселения, планов и программ комплексного социально-экономического развития, предложений органов местного самоуправления, заинтересованных организаций и лиц.

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа ЗАТО Звездный подготовлены в соответствии со ст. 8, 24, ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Действие расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования городского округа ЗАТО Звездный, распространяется на территорию, где имеются объекты нормирования, относящиеся к объектам местного значения ЗАТО Звездный. Нормативы градостроительного проектирования ЗАТО Звездный являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием на территории муниципального образования,  независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования городского округа ЗАТО Звездный применяются:

- при разработке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования;

-  при подготовке и утверждении документации по планировке территорий;

Применение местных нормативов градостроительного проектирования обязательно при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий исполнителями работ по подготовке названной документации.

Расчетные показатели  нормативов градостроительного проектирования городского округа ЗАТО Звездный  также применяются:

- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов, учете границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- при осуществлении контроля соблюдения участниками градостроительной деятельности законодательства о градостроительной деятельности.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих нормативов градостроительного проектирования городского округа ЗАТО Звездный и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Настоящие нормативы могут также применяться уполномоченным органом государственной власти Пермского края  при осуществлении контроля соблюдения законодательства о градостроительной деятельности органами местного самоуправления ЗАТО Звездный.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного  значения и допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа ЗАТО Звездный производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов местного  значения в документации по планировке территории, в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории района. Нормативы градостроительного проектирования направлены на устойчивое развитие территории, развитие комплекса инженерной и транспортной инфраструктуры, рациональное использование природных ресурсов.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта и нормы отвода земель для объекта таких параметров.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного  значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.

При разработке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования и планировке территории необходимо также руководствоваться нормативами градостроительного проектирования Пермского края.

Приложение № 1

к нормативам градостроительного

проектирования

городского округа

ЗАТО Звездный

## Перечень законодательных и нормативно-правовых актов, использованных при разработке нормативов градостроительного проектирования

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Водный кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ«Об отходах производства и потребления».

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 года № 1063-р «Социальные нормативы и нормы».

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

- Генеральный план городского округа ЗАТО звездный, утвержденный Решение Думы ЗАТО Звёздный от 29.10.2013 №89

- Правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО Звездный, утвержденные Решение Думы ЗАТО Звёздный от 30.12.2013 №121 "Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Звёздный Пермского края".

- СП 42.13330.2016. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр)

- СП 131.13330.2012. "Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 275) (ред. от 17.11.2015)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». (утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74)

СП 118.13330.2012*. "Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/10) (ред. от 03.12.2016)

СНиП 11-04-2003. "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150)